SINS

РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ ОГРАЖДАЮЩИХ

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ

[Руководство  пользователю SINS]

Содержание

| Раздел | Стр. |
| --- | --- |
| 1. ОГРАНИЧЕНИЯ | 1 |
| 2. ЗАПУСК ПРГРАММЫ | 1 |
| 3. РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ | 1-5 |
| 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА ДЛЯ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ SINS (РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ) 1.1 РАСЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 1.2 ЧЕРТЕЖИ | 5-6 |

1. ОГРАНИЧЕНИЯ

1.1 Расчет теплопотерь

-Количество этажей не более 22

-Число помещений на этаже не более 100

2. ЗАПУСК ПРГРАММЫ

2.1 Программу можно записать на диске С, D или E и обязательно

в корневую директорию с именем "HEAT",

имеется 2 версии файла heatloss.exe для печати на локальный принтер и для вывода в текстовый файл в директориях TOPRINT и TOFILE соответственно. Для использования скопируйте файл из нужной директории в директорию Heat.

запускной файл – sns.bat

2.2 Курсором указать HEAT,  нажать клавишу ENTER.

2.3 Курсором указать SINS BAT  (или на командной строке набрать

"SNS",  произвести ввод.

2.4 После появления на экране надписи SINS  произвести ввод.

3.РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ

После выполнения 2.4 на экране появится таблица

------------------------------

:     Выбери программу       :

:1-Расчет теплопотерь        :

:2-Расчет системы отопления  :

:3-Чертеж стояков            :

:4-Спецификация              :

------------------------------

В поставленной программе работают только ТЕПЛОПОТЕРИ.

3.1 Курсором указать:"1-Расчет теплопотерь", произвести ввод

3.2 На экране появится таблица

-----------------

:Драйв программ :

:    1-А        :

:    2 В        :

:    3-С        :

:    4-Д        :

:    5-Е        :

-----------------

Курсором указать тот диск,  на котором установлена

программа,  произести ввод.

3.3 На экране появится

:  Код объекта  :

:  ------------ :

:  :          : :

:  ------------ :

На клавиатуре набрать код, произвести ввод  (код-не более 5 знаков без

пробелов и знака " / "  ).

3.5 После смены экрана на  произвести ввод.

3.6 После выполнения 3.5 на экране появится таблица

-----------------------

:  Драйв программ: С   :

:  Код объекта........:

:     Драйв данных    :

:       1-А           :

:       2-В           :

:       3-С           :

:       4-Д           :

:       5-Е           :

:- - - - - - - - - - -:

:  F-помощь           :

-----------------------

Курсором указать тот же диск,  на который установлена программа,

произвести ввод.

3.7 После выполнения 3.6 на экране появится таблица

----------------------------

:       РЕЖИМ РАбОТЫ       :

: 1-Основное меню          :

: 2-Меняет ориентацию      :

: 3-Печать результатов     :

: 4-Выход в DOS            :

:- - - - - - - - - - - - - :

----------------------------

Курсором указать:

3.7.  "1-основное меню", произвести ввод.

3.8 После выполнения 3.7 на экране появится "основное меню".

Курсором указать:

3.8.1 При выполнении  3.7 -"3-ввод типовых данных", произвести ввод.

3.8.2 При продолжении работы надо прочитать типовые данные,  которые

были заведены раньше.

3.9 После выполнения 3.8:

Ввод  исходных данных организован путем заполнения  ОКОН.

Внизу показаны значения функциональных клавиш,  которые можно

использовать,  находясь в том или ином ОКНЕ.

3.9.1 После выполнения 3.8.1 на экране появится:

-------------------------

: Объект:               :

: Подобъект:            :

: Проект:              :

-------------------------

Мигающая черта укажет место впечатывания данных

Заполните предложенные строчки,  если не хотите,

нажмите "ESC".

3.9.1.3 Впечатать фамилию  (переход с латинского шрифта на

русский и наоборот осуществляется на каждой машине по своему,  возможно:

"Shift-слева или справа,  или "Ctrl".

3.9.2 После выполнения 3.8.2:

3.9.2.1 Войти в главное меню.

3.9.2.2 В главном меню курсором указать"4-Читает типовые

данные с диска", произвести ввод  (если Вы уже работали с этим объектом).

3.10 После выполнения 3.9.1-нажать клавишу F10. После этого

на экране появится "Характеристика здания".

3.11 Заполнение "Характеристики здания".С клавиатуры вводятся:

-расчетная температура наружного воздуха  (CНиП 2.01.01-82, таб.1,

графа 21), ввод.

-скорость ветра  (СНиП 2.04.05-86, пункт3.2 и приложение 7), ввод.

-число этажей  (не более 22), ввод.

-высота здания  (от отметки уровня земли до верха выбросной шахты,

обычно выше кровли на 0.7 метра).

(принимается по указанию пункта 3 приложения 9

СНиП 2.04.05-86), ввод.

-высота верха окна первого этажа  (указать от уровня земли).

(принимается по указанию пункта

3 приложения 9 СНиП 2.04.05-86), ввод.

-высота верха двери первого этажа  (указать от уровня земли).

(принимается по указанию пункта

3 приложения 9 СНиП 2.04.05-86), ввод.

-тип здания (в появившейся на экране таблице курсором указать нужное, ввод).

-тип проекта  (в появившейся на экране таблице  курсором  указать

нужное, ввод).

-расположение здания  (в появившейся  на экране  таблице курсором

указать нужное, ввод).

3.12 Нажать клавишу F10.После этого на экране появится таблица

"Ввод типовых данных о здании".

3.13 Заполнение таблицы "типовые данные о здании".

3.13.1 Заполнение окна "Наружные стены, пол, потолок" (количество порядковых номеров не более 10):

3.13.1.1 Сначала заполняются данные по одной стене:

-с клавиатуры вводится N стены (для первой-1, для второй-2 т.д.),

ввод

-в строке "описание" c клавиатуры вводится "стена", ввод

-в строке "сопротивление теплопередаче" с клавиатуры ввести свои

данные,  ввод (в ваттах).

3.13.1.2 Аналогично  описываются  остальные наружные стены

3.13.1.3 После описания всех стен  аналогично  описываются

пол и потолок, при этом нумерация ограждений в пределах окна - СПЛО

ШНАЯ.

3.13.2 Для перехода к следующему окну "Внутренние стены" нажать

клавишу F9.Заполнение данного окна аналогично 3.13.1  (количество стен не

более 10 нумерация ограждений, как и в любом  окне

начинается с 1) После описания всех внутренних стен, для перехода

к следующему окну "световые проемы"-нажать клавишу F9.

3.13.3 В окно "световые проемы"входит описание окон и две

рей, количество их не должно превышать 30.Заполнение данного окна

аналогично предыдущим, при этом:

-Коэффициент встречного потока берется по данным пункта 1 приложения

9 СНиП 2.04.05-86.  ( 0, 7   0, 8   1, 0  )

-Сопротивление  воздухопроницанию  принимается  по приложению 10

СНиП 11-39**

-Сопротивление  теплопередаче принимается по данным приложения 6

СНиП 11-3-79**

3.13.4 После окончания ввода данных по окну "световые про-

емы, для перехода к описанию помещений, нажать клавишу  F10.После

этого на экране появится "Главное меню"

Произвести запись типовых данных,  выбрав соответствующий

пункт в меню.

3.13.5 Курсором указать "7-описание помещений", ввод.

3.14 Описание  помещений  производится   последовательно  на

двух экранах. После выполнения 3.13.4 на экране будет общее опи-

сание помещения.

3.14.1 Правила заполнения:

-Указать номер этажа, ввод. После этого на экране появится табли-

ца. Курсором указать нужное, ввод.

-Указать высоту этажа, ввод.

-Указать номер помещения, ввод. После этого  на  экране  появится

таблица. Курсором указать нужное, ввод. (Если  указать  1-одинако-

вые этажи, то на экране появится новая таблица  в  которой  надо

будет указать номер этажа, ввод и номер помещения, ввод)

-Указать температуру помещения, ввод.

-Указать размеры помещения: длина, ввод; ширина, ввод; высота, ввод (ес-

ли высота помещения равна высоте этажа-то только ввод)

(Площадь помещения можно указать одной цифрой,  а на ширине

поставить 1)

-Тип помещения- курсором в появившейся  таблице  указать нужное,

ввод)

-Тип вентиляции- курсором в появившейся  таблице указать всегда

БАЛАНС.  (НЕ БАЛАНС  - не подключена к расчету)

-Расположение  помещения - курсором в появившейся таблице  указать

нужное. ВВОД НЕ ПРОИЗВОДТЬ! (ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВСЕГДА  УКАЗЫВАЕТСЯ

НЕ УГЛОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ)

-Для перехода к следующему  экрану  "описание ограждений" нажать

клавишу F10.

3.14.2 Правила заполнения экрана "описание ограждений".

После выполнения последней команды по пункту 3.14.1 на экране по-

явится таблица выбора окна описания ограждений помещения. В этой

таблице курсором указать нужное, ввод. На  экране появится таблица с

окнами, мигающая черта укажет место, куда следует вводить данные.

Сначала указывается номер  помещения, ввод; затем - этаж, ввод. После

этого мигающая черта перейдет в окно "наружные стены".

3.14.2.1 В данном окне последовательно описываются все на-

ружные стены, имеющиеся в помещении (не более 10):

- Указывается очередной номер стены, ввод (не путать  с  очередным

номером термического сопротивления стены!)

-Указать размеры: длина, ввод; высота, ввод.

-В появившейся на экране таблице курсором указать нужную ориен-

тацию стены, ввод.

-Указать очередной номер термического сопротивления стены, ввод.

-После этого мигающая черта перейдет на первую строку окна (очередной номер стены). Если в данном помещении имеются еще  наружные стены - приступить к аналогичному их описанию, если в  данном помещении только одна наружная стена - нажать клавишу F10,  после чего мигающая черта перейдет в следующее окно "Наружные окна и  двери".

3.14.2 В данном окне  последовательно описываются все на-

ружные окна и двери (не более 10):

-Указать очередной номер окна,  (высветится вся таблица окон)

произведите нужный выбор,  а затем укажите на какой стене нахо-

дится это окно.

"Внутренние стены".

3.14.3 В данном  окне  последовательно  описываются  все

внутренние стены (не более 4):

-Указать очередной номер внутренней стены, ввод.

-Указать размеры стены: длина, ввод; высота, ввод.

-Указать температуру с той стороны, ввод. (если, например, внутрен-

няя температура  20, наружная  температура  -30, n=0.9 (n-принятое

при расчете R)-то 20- (-30)=50 58*0, 9=45  20-45=-25, -температура

с той стороны -25).

-Указать очередной номер типа внутренней стены, ввод.

-После этого мигающая черта перейдет  на  первую  строку  окна-

(очередной номер стены) Если  в  данном  помещении  имеются  еще

внутренние стены - приступить  к  их  аналогичному  описанию, если

нет - нажать клавишу F10, после чего мигающая черта перейдет в сле-

дующее окно-"Пол и потолок".

3.14.4 В данном окне последовательно описываются пол и по-

толок (не более 4).

-Указать очередной номер, ввод.

-В появившейся на экране таблице курсором указать нужное.

-Указать размеры: длина, ввод; ширина, ввод.

-Указать температуру с той стороны, ввод (см. пункт 3.14.3).

-Указать очередной номер типа R, ввод.

-После этого мигающая черта перейдет в первую строку окна. Если

в данном помещении имеется еще пол (кроме полов по  грунту)- ана-

логично описать его; если нет - приступить  к  аналогичному описа-

нию потолка. После окончания описания потолка, для перехода к сле-

дующему  окну "Ограждения на грунте"- нажать клавишу  F10, после

чего мигающая черта перейдет в следующее окно.

3.14.5 В данном окне описываются полы на грунте.

-Указать очередной номер, ввод.

-В появившейся на экране таблице курсором указать нужное ввод.

-Указать плщади: 1 зоны,  ввод;2 зоны,  ввод;3 зоны,  ввод;4 зоны,

НА ЭТОМ ОПИСАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ.ПОСЛЕ ЭТОГО:

-Если надо просмотреть данные о помещении - нажать клавишу F9

-Если надо перейти к следующему помещению - нажать клавишу F8 и,

после этого, аналогично описывать все помещения этажа. После описания последнего помещения этажа, для перехода к описанию следу ющего этажа - нажать клавишу F6.   РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОСЛЕ ОПИСАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ПОМЕЩЕНИЯ ЭТАЖА, ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ К ОПИСАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ СЛЕДУЮЩЕГО ЭТАЖА ЗАПИСАТЬ В ПАМЯТЬ ДАННЫЕ ПО ЭТАЖУ. После описания последнего помещения последнего этажа - нажать клавишу

F8, в появившейся таблице указать нужное, ввод. После появится на

экране "основное меню".Если нужно просмотреть данные расчета

теплопотерь - курсором указать-"8-информация о введенных помеще-

ниях".

3.15 Печать результатов

3.15.1 Подготовка принтера:

-включить принтер в сеть (вставить розетку првод,  отмеченный го

лубой лентой).

-включить притер (включить клавишу сбоку принтера).

-вставить бумагу (для печати материалов, умещающихся на  листе-

лист;для материалов, не умещающихся на листе - рулонную бумагу).

-в случае необходимости выровнять бумагу  (рычаг,  расположенный

в правой части принтера сверху , перевести в крайнее  положение

"от себя", выровнять бумагу, перевести рычаг в среднее положение,

нажать на принтере спереди справа черный прямоугольник с надпи-

сью "ON LINE".

3.15.2 Выбор материала для печати

3.15.2.1 Для печати типовых данных

3.15.2.1.1 Если на экране "Характеристика здания"

-Нажать клавишу F9 (выход в главное меню)

-В главном меню курсором указать "6-печать типовых данных".

3.15.2.1.2 Если на экране "Ввод типовых данных о здании"

-Нажать клавишу F8

-Просмотреть типовые данные

-Нажать клавишу F10  (выход в основное меню)

-В основном меню курсором указать "6-печать типовых данных"

3.15.2.1.3 Если на экране "описание помещений"

-Нажать клавишу F8 (выход в основное меню)

-В основном меню курсором указать "6-печать типовых данных"

3.15.2.1.4 Если на экране "ввод данных об ограждениях по-

мещения"

-Нажать клавишу F8 (выход в основное меню)

-В основном меню курсором указать "6-печать типовых данных"

3.15.2.2 Для печати результатов расчета

3.15.2.2.1 Если на экране "описание помещений"

-Нажать клавишу F8 (переход в основное меню)

-Нажать клавишу ESC (переход в режим работы)

-Курсором указать нужное, ввод (если введено "1-одно помещение"

то дополнительно указать и ввести этаж и номер помещения, если

введено "2-весь этаж"то дополнительно указать и ввести этаж")

3.15.2.2.2 Если на экране "ввод помещений"

-аналогично с 3.15.2.2.1

4.   ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА ДЛЯ РАбОТЫ ПО

ПРОГРАММЕ SINS РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ

4.1 РАСЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1.1 Выбрать код объекта (Не более 5 знаков). Рекомендуется: если

в объекте только одно здание - за код принять шифр объекта; если

несколько зданий - за код принять две последние цифры  шифра  и,

через тире, номер здания по генплану.

4.1.2 Определить расчетную температуру  наружного  воздуха (СНиП

2.04.04-86, таблица1, графа 21).

4.1.3 Определить раcчетную скорость ветра в зимний период (СНиП

2.04.05-86, пункт 3.2 и приложение 7).

4.1.4 Выписать число этажей (оно должно быть не более 22, т.к.при

большем числе этажей программа SINS не работает.

4.1.5 Проверить количество помещений на одном этаже (Оно не долж-

но быть более 100.При большем количестве помещений в здании-

задачу разбить на две).

4.1.6 Определить, в соответствии с требованиями пункта 3  приложе-

жения 9 СНиП 2.04.05-86, высоту здания.

4.1.7 Определить, в соответствии с указаниями пункта 3  приложения

ния 9 СНиП 2.04.05-86, высоту верха окна и двери первого этажа.

4.1.8 Выбрать тип здания (жилое, общественное, промышленное).

4.1.9 Выбрать тип проекта (индивидуальный, типовой).

4.1.10 Выбрать расположение здания (в городе, открытое).

4.1.11 Произвести расчет ограждающих  конструкций,  определить их

термические сопротивления (в ваттах).Результаты расчета сгруппи-

ровать:

4.1.11.1 Наружные стены, пол (кроме полов по грунту), потолок. Выписа

ть их по порядку с соответствующей нумерацией ( нумерация  сплош-

ная, количество этих ограждений не более 9).

4.1.11.2 Внутренние стены. Выписать их по порядку (количество не бо-

лее 4).

4.1.11.3 Окна и двери:

-Выписать по порядку все типы  ( по размерам с  соответствующими

термическими сопротивлениями) окон и дверей  (количество в сумме

не более 29), нумерация сплошная.

-Коэффициент  встречного  потока  принимать по данным пункта 1

приложения 9 СНиП 2.04.05-86.

-Термическое сопротивление окон (в ваттах) принимать по  данным

приложения 6 СНиП 11-3-79**

-Сопротивление  воздухопроницанию  принимать  по приложению 10

СНиП 11-3-79**

4.1.12 Для полов по грунту - выяснить  их  тип (утепленные, неутеп-

ленные, на лагах).

1.2 ЧЕРТЕЖИ

4.2.1 На чертежах пронумеровать помещения всех  этажей (Рекомен-

дуется  трехзначная (четырехзначная)нумерация-первая (2 первых)

цифры обозначают этаж, 2 последние - номер помещения).

4.2.2 Проверить наличие всех необходимых размеров помещений.

4.2.3 Обозначить на чертежах ориентацию по странам света.

4.2.4 Желательно обозначить на планах номера типов ограждений

(см.пункт 1.1.11) и температуры воздуха помещений.